| Раскрытие информации |
| --- |
| в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 января 2004г. №24 |
| « Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» |
| по п.19 пп.г абз.2,3 |
| Сведения |
| о потерях, возникающих в электрических сетях |
| АО «НПО Стеклопластик» |
| за 2022 год |
|  |  |  |  |  | тыс. кВт·ч |
| Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
|  |  | 110 | 35 | 6(10) | 0,4 |
| Отпуск электроэнергии в сеть | 67050,36 | 43058,387 |  | 23991,973 |  |
| Потери электроэнергии в сети | 3654,326 |  |  | 1749,415 | 1904,911 |
| Относительно отпуска ЭЭ в сеть | 5,12% |  |  |  |  |
| Нормативные потери электроэнергии* | 3,9332% |  |  |  |  |
| Относительно отпуска ЭЭ в сеть** | 5,4501 % |  |  |  |  |
| Сверхнормативные потери ЭЭ | - |  |  |  |  |
| * Уровень нормативных потерь утвержден Приказом Минпромэнерго России № 147 от 10.04.12. Разбивка по уровням напряжения в Приказе не предусмотрена |
| ** Относительная величина рассчитана к фактическому отпуску в сеть. |
| Расчет потерь электроэнергии в распределительных сетях АО «НПО Стеклопластик» выполнен в соответствии с «Положением об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям», «Порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям», утвержденным Приказом Минпромэнерго России № 267 от 04.10.2005 г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». |
| Порядок закупки сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости: |
| АО «НПО Стеклопластик» по договору с гарантирующим поставщиком АО «Мосэнергосбыт» приобретает объем электрической энергии, необходимый для компенсации потерь в принадлежащих АО «НПО Стеклопластик»» сетях. Стоимость электрической энергии (мощности), приобретаемой сетевой организацией у гарантирующих поставщиков на розничном рынке в целях компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих ей электрических сетях определяется в соответствии с Постановлением Правительства №442 от 04.05.2012 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". Затраты АО «НПО Стеклопластик» на покупку потерь в 2022 году составили 12093,134 тыс. рублей. Закупка электрической энергии для компенсации потерь в сетях производится за счет собственных средств. |